辽宁省交通厅公路管理局文件

辽交公工发〔2018〕111号

辽宁省交通厅公路管理局关于抚顺市黑大线

友谊桥改建工程施工图设计的批复

抚顺市公路管理处：

你处上报的《关于抚顺市黑大线友谊桥改建工程施工图设计的初审意见》（抚路工发〔2018〕35号）收悉。根据部颁公路工程技术标准、规范及《辽宁省“十三五”普通干线公路技术政策》的有关要求，经研究审核，现批复如下：

一、工程概况

该工程位于国道黑大线抚顺市清原县境内，原桥为2孔13米钢筋混凝土空心板，桥宽净10米+2×0.5米混凝土护栏，桥梁全长27.7米。目前桥梁主体病害较多，承载能力不能满足通行要求，经检测及专家论证确定此桥为四类桥，须对该桥进行改建。桥位中心桩号为K1111+943，与河道正交，桥长36.4米。

二、技术标准

桥梁汽车荷载等级为公路-Ⅰ级，结构设计安全等级为一级，设计洪水频率1/100，桥面净宽12米+2×0.5米混凝土护栏，桥面横坡为双向2%。

三、工程结构

同意工程结构设计方案。

上部结构采用2孔16米先张法装配式预应力空心板，下部为柱式墩台，桩基础。桥面铺装采用10厘米沥青混凝土，下设稀浆封层防水层及10厘米C40现浇混凝土。全桥在1#墩顶设80型伸缩缝1道，其余桥面连续。两侧桥头设置泄水梯道，桥台设置桥头搭板和锥坡防护。

四、项目管理要求

1.严格按照施工规范及设计批复进行施工，不得擅自变更设计；

2.健全工程质量保证体系，严把材料质量和试化验工作，做好项目全过程的质量监管；

3.制定拆除原桥方案，确保拆桥安全，做好原路与桥梁顺适衔接，避免桥头跳车；

4.按照相关规范要求，做好施工过程中交通组织管理，作业区及各类警示标志设置应规范、齐全、有效，做到安全生产，文明施工；

5.合理安排工期和进度，确保按期完成建设任务；

6.工程完工后及时组织参建单位整理相关内业资料，做好工程结算和项目决算，为工程验收做好准备工作。

辽宁省交通厅公路管理局

2018年3月28日

抄送：抚顺市交通局，局机关计划处、养护处。

辽宁省交通厅公路管理局办公室　　       2018年3月28日印发